## Slide 1
Captive Portal Gateway POC
解決方案技術與操作說明
Moxa V2400 / V3400 V1200 · Debian 12 · CoovaChilli + FreeRADIUS + daloRADIUS
FAE / AE 技術參考文件
2026-05

## Slide 2
議程 Agenda
01
解決方案定位與硬體平台
02
軟體架構總覽
03
系統網路拓樸
04
CoovaChilli 核心機制（tun0 / L2）
05
Client 認證流程
06
WISPr 限速機制與調整
07
daloRADIUS 管理後台操作
08
CoA 即時踢人
09
v1 MVP 驗證結果
10
後續 v2 規劃

## Slide 3
解決方案定位
Network Access Control + Captive Portal + AAA on Moxa Industrial PC
🎯 使用情境
▸ 工廠訪客網路管控
▸ 飯店/辦公室 Wi-Fi 認證
▸ 工業現場 NAC 邊緣閘道
▸ IoT 設備網路存取控制
⚙️ 核心功能
▸ Captive Portal 強制登入
▸ RADIUS AAA 認證/授權/計費
▸ Per-user 頻寬限制
▸ 即時踢人（CoA / PoD）
💡 設計原則
▸ 能用現成套件就用
▸ 架構越單純越好
▸ 自寫 code ≤ 100 行 shell
▸ 可示範、可壓測、可上線
硬體平台：Moxa V2400 / V3400 x86 工業電腦 | OS：Debian 12 (bookworm) | 架構：aarch64 / x86

## Slide 4
軟體架構總覽
全套現成套件 — 零自寫應用程式碼
層
套件
Debian Package
用途
Captive Portal
CoovaChilli 1.6
coova-chilli
UAM redirect、DHCP、DNS hijack、RADIUS client、leaky bucket 限速
AAA
FreeRADIUS 3
freeradius + freeradius-mysql
認證 / 授權 / Accounting，後端 MariaDB
Admin Web UI
daloRADIUS 1.3
GitHub release (PHP)
使用者管理 / 報表 / CoA 踢人
Web Server
Apache 2.4 + PHP 8.2
apache2, php, php-mysql…
daloRADIUS 執行環境 + CGI portal 頁
Database
MariaDB
mariadb-server
FreeRADIUS + daloRADIUS 共用同一 instance
Firewall/NAT
nftables
nftables
Pre/post-auth 規則、masquerade
Cellular
ModemManager
modemmanager
4G/5G 模組管理（v2）
WAN Failover
keepalived
keepalived
ping healthcheck + route 切換（v2）
★ 自寫 code 量目標：≤ 100 行 shell（cellular failover healthcheck），其餘全靠設定檔

## Slide 5
系統網路拓樸
物理與邏輯介面配置
🌐 Internet
Moxa V2400 / V3400 / V1200 — Debian 12
CoovaChilli
tun0 192.168.182.0/24
FreeRADIUS
127.0.0.1:1812/1813
MariaDB
radius DB
Apache+PHP
daloRADIUS /daloradius
eth0 (WAN)
Internet
eth1 (LAN)
📶 Wi-Fi AP
Bridge Mode (L2)
L2 Bridge
wwan0 (Cellular)
（v2）
💻 Admin PC
10.90.x.x / MGMT
daloRADIUS UI https://10.90.35.42/daloradius
📱 Client
192.168.182.x

## Slide 6
CoovaChilli 核心機制
為什麼需要 tun0？Wi-Fi AP 為何要 Bridge Mode？
① 為什麼需要 tun0？
Client 封包
eth1 raw socket → CoovaChilli userspace
↓
chilli 判斷
未認證 → redirect portal / 已認證 → 放行
↓
inject tun0
chilli 把封包寫入 tun0（虛擬介面）
↓
kernel 接手
routing / nftables / masquerade
eth0 → Internet
封包送出 WAN
eth0/eth1 寫入 = 送上實體網線 tun0 寫入 = 注入 kernel IP 堆疊 → routing 接手
② Wi-Fi AP 必須 Bridge Mode（L2）
AP 模式
chilli 看到的 MAC
結果
Bridge (L2) ✔
每個 client 真實 MAC
✅ 各自認證/計費
Router/NAT ✗
只有 AP 的一個 MAC
❌ 所有人同一 session
chilli 用 MAC 識別每個 client： ▸ 哪個 MAC → 是否通過 portal 認證 ▸ 哪個 MAC → 對應哪個 RADIUS session ▸ L2 bridge 讓 client MAC 直接穿透 AP 到 eth1
AP 設定重點：關掉 DHCP、關掉 NAT、選 Access Point / Bridge 模式 DHCP 由 chilli 統一發放（192.168.182.0/24）

## Slide 7
Client 認證流程
從接入到上網的完整步驟
1
① DHCP
Client 連 eth1 → chilli 發 192.168.182.x IP DNS 指向 192.168.182.1（chilli 劫持）
2
② HTTP 攔截
Client 開任意 http:// → chilli 回 302 導向 http://192.168.182.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi
3
③ Portal 登入
User 輸入帳密 → CHAP 加密 → hotspotlogin.cgi 送 UAM redirect 給 chilli
4
④ RADIUS Auth
chilli → FreeRADIUS Access-Request FreeRADIUS 查 MariaDB radcheck 表
5
⑤ Access-Accept
FreeRADIUS 回傳 Access-Accept + reply attrs （Session-Timeout、WISPr-Bandwidth、…）
6
⑥ 上網
chilli 設定 leaky bucket 限速 + 開放轉發 Client 流量 tun0 → kernel → NAT → Internet
OS Captive Detection：iOS / Android / Windows 開機自動偵測 HTTP 攔截 → 彈出 CNA 視窗（零點擊）

## Slide 8
WISPr 頻寬限制
Per-user 限速機制、調整方式與驗證
機制說明
▸ RADIUS reply 回傳 WISPr 屬性
▸ WISPr-Bandwidth-Max-Down（bps）
▸ WISPr-Bandwidth-Max-Up（bps）
▸ CoovaChilli 1.6 用 Leaky Bucket 實作
（非 tc/HTB，userspace 軟體限速）
▸ 適用範圍：tun0 所有轉發流量
（client ↔ internet）
限速值對照表
速度
填入值 (bps)
實際速率
測試結果
512 Kbps
512000
~64 KB/s
1MB 約 15.6s
1 Mbps
1000000
~125 KB/s
1MB 約 8.0s ← 實測
5 Mbps
5000000
~625 KB/s
1MB 約 1.6s
無限制
0 或刪row
—
—
調整與測試流程
1. daloRADIUS → testuser → Reply Attributes → 改值
或 SQL: UPDATE radreply SET value=5000000 WHERE ...
2. Disconnect User（CoA 踢人）
3. Client 重新登入 portal（套新值）
4. wget speedtest.tele2.net/1MB.zip -O /dev/null
5. 驗算：預期秒數 = 1048576 ÷ (bps÷8)
⚠ 修改 radreply 後必須斷線重連，chilli 在新 auth 時才讀新值

## Slide 9
daloRADIUS 管理後台
URL / 帳號 / 主要操作功能
🔗 https://<GW-IP>/daloradius/ 帳號: administrator / radius（預設，建議上線前改）
👤 使用者管理
Management → Users
▸ 新增帳號：New User / New User Quick Add
▸ 編輯帳號：Edit User → Account Info / Reply Attributes
▸ 搜尋帳號：Search Users
▸ 刪除帳號：Remove Users
📊 即時監控
Reports → Online Users / Last Connections
▸ 查看目前在線 client 清單
▸ 查看最近認證記錄
▸ Session 開始時間 / IP / MAC
▸ Accounting 流量統計
🔧 CoA 踢人
Config → Maintenance → Disconnect User
▸ 選 username → Packet Type: PoD
▸ NAS IP: chilli 127.0.0.1
▸ NAS Port: 3799
▸ 點 Disconnect User → 收到 Disconnect-ACK
📋 Accounting 報表
Accounting → All / By Username
▸ 查詢每個 user 的用量
▸ 起訖時間 / 上下行流量
▸ acctterminatecause 顯示斷線原因
▸ Admin-Reset = 被 CoA 踢掉
daloRADIUS 目錄結構（v1.3）：所有 PHP 直接在 /opt/daloradius/，無 app/operators/ 子目錄

## Slide 10
CoA / PoD 即時踢人
Change of Authorization — 強制終止 client session
PoD 封包流向
Admin 按下 Disconnect User
daloRADIUS Web UI
↓
radclient 送出 Disconnect-Request
UDP 127.0.0.1:3799 User-Name = testuser
↓
CoovaChilli 收到 PoD
coaport=3799 驗證 radiussecret
↓
Disconnect-ACK 回傳
chilli 踢掉 client session leaky bucket 釋放
↓
radacct 更新
AcctStopTime = 現在 AcctTerminateCause = Admin-Reset
實際執行結果
Sent Disconnect-Request Id 237
from 0.0.0.0:39556
to 127.0.0.1:3799 length 30
User-Name = "testuser"
Received Disconnect-ACK Id 237
from 127.0.0.1:3799
to 127.0.0.1:39556 length 20
radacct 驗證
mysql> SELECT username,
acctstarttime, acctstoptime,
acctterminatecause
FROM radacct
WHERE username='testuser'
ORDER BY acctstarttime DESC
LIMIT 1;
testuser | 08:45:09 | 09:22:09
acctterminatecause: Admin-Reset ✔

## Slide 11
v1 MVP 驗證結果
11 項測試項目全數通過
✔
DHCP
Client 接 LAN → 取得 192.168.182.x IP
✔
Portal Redirect
HTTP 任意站 → 302 導向 hotspotlogin.cgi
✔
OS 偵測 (CNA)
iOS / Android / Windows 自動彈認證視窗
✔
RADIUS 認證
testuser/test1234 登入成功，Access-Accept
✔
Accounting
radacct 有 Start record，AcctStopTime NULL
✔
daloRADIUS Dashboard
線上使用者、accounting 報表正常顯示
✔
使用者管理
daloRADIUS 新增帳號 → 可正常登入 portal
✔
Portal 客製
客製 HTML + logo，client 看到新介面
✔
WISPr 限速
1Mbps → wget 1MB 實測 8.0s（~125 KB/s）
✔
Firewall Deny
未認證 client 送 SSH port 22 → nftables 擋掉
✔
CoA 踢人
Disconnect-ACK 收到，acctcause=Admin-Reset
★ v1 MVP 全數通過 — 可示範、可交付

## Slide 12
後續 v2 規劃
Cellular WAN + 壓測 + 監控 + 安全加固
📡 Cellular WAN
▸ mmcli -L 列舉 modem
▸ mmcli -m 0 --simple-connect apn=internet
▸ systemd unit 監控 wwan0 斷線重連
▸ 08-cellular.sh（目前為 stub）
🔀 WAN Failover
▸ keepalived + track_script ping 偵測
▸ eth0 斷 → wwan0 接管 default route
▸ 切換時 conntrack -F flush
▸ failover < 30s 目標
🔬 壓力測試
▸ 100 client 同時登入
▸ iperf3 throughput ≥ 1 Gbps（有線）
▸ 72 hr 連續跑 RAM / CPU / conntrack
▸ radacct 資料完整性驗證
🔒 安全加固
▸ daloRADIUS admin 密碼改掉（現在是 radius）
▸ self-signed → Let's Encrypt
▸ SNMP v3 createUser / rouser
▸ rsyslog 遠端轉送 @@<syslog-server>:514